Управление синтезатором  частоты радиостанции “МАЯК” на AVR микроконтроллере.

Данное устройство позволяет управлять частотой радиостанции “МАЯК” в диапазоне 144,5-146,0 МГц. В режиме репитер и антирепитер индицируется частота передачи. Программа хранит в энергонезависимой памяти 63 частоты каналов и одну VFO, включая репитерный разнос +600 кГц, антирепитерный разнос -600 кГц, с шагом перестройки 25 кГц. Запись частот в каждую ячейку памяти гарантируется 100000 раз. В режиме “SCAN” происходит сканирование с 53 по 63 канал памяти, в режиме “DUAL” – сканирование между любым каналом памяти и частотой “VFO”. При понижении напряжения источника питания на индикаторе отображаются прочерки. При выключении питания или нажатии клавиши “CLOCK” индикатор переходит в режим часов. Подтверждением нажатия клавиш служит короткий звуковой сигнал высокого тона.

Принципиальная схема на Рис. 1. Микроконтроллер MC1 AT90S2313  управляет работой синтезатора радиостанции, передавая в блок приемопередатчика на МС4 и МС5 последовательный код частоты, анализирует состояние клавиатуры, нажатие тангенты PTT, состояние шумоподавителя BUSY, напряжение питания радиостанции и передает информацию на жидкокристаллический 10-ти разрядный индикатор  МС3 НТ1611. Питание стабилизировано МС2 78L05, напряжение - 5 вольт. Для питания ЖКИ используется отдельный источник питания +1,5 вольта, (для установки и коррекции времени используются кнопки S1 и S2). Питание на МС4 и МС5 подается с блока синтезатора +9В, туда же желательно установить и плате с ними. Вариант 1 на Рис.1 соответствует синтезатору на трех К561ИЕ11, Вариант 2 – синтезатор с дополнительной платой на К155РЕ3. Если у Вас другой синтезатор, установите перемычками 125,000 МГц и подключите остальные шины по весу. Сигналы с контроллера подаются по кабелю, соединяющему Пульт управления и Приемопередатчик, используются свободные A0, A1, A2 (последним можно продублировать землю). Сам контроллер встраивается в Пульт управления, питание +13,8 В. Сигнал BUSY снимается с D16  К561ЛА7 вывод 3, сигнал TX/RX с переключателя S8 (выводы на схеме 55). Выход “SOUND”  подключается к собственному динамику (телефон из трубки) или УНЧ приемника, регулируется подбором R6 (не забывайте, что УНЧ блокируется шумоподавителем). Кнопки управления – любые. Индикатор – любой аналог НТ1611, используемый в АОНах. Так как индикатор имеет горизонтальное положение, то устанавливать его придется на корпус сверху.

Остановимся на работе программы. Существует два основных режима работы - VFO и MEMORY. Они переключаются соответствующей клавишей V/M.

Режим VFO.           На индикаторе

Нажимая “H” или “L” на один шаг увеличиваем или уменьшаем частоту.

При их удержании частота начинает изменяться с шагом 100 кГц.

Нажимая “S/D” включаем режим “DUAL”.

Нажимая “F” переходим в режим “SERVIS”.

При выключении питания частота VFO сохраняется.

Режим MEMORY. На индикаторе

Нажимая “H” или “L” увеличиваем или уменьшаем канал памяти на один.

При удержании клавиш – непрерывное изменение номера канала.

Нажимая “S/D” включаем режим “SCAN”.

Нажимая дважды “F” записываем в память частоту, набранную в “VFO”.

Режим “SERVIS”.  Нажимая “H” или “L” переходим между:

_S____- -   -     режим частота RX – TX совпадает,

_S____Р_   -     режим репитера,

_S____Р-    -     режим антирепитера.

При включении питания устанавливается режим совпадения RX – TX. Для изменения режима репитера необходимо выйти в “SERVIS”,  выбрать режим, например репитер, и  выйти из  “SERVIS”, нажав “F”. То есть при нажатии на “F” выбранная на экране информация записывается в память.

Изменение частоты.  Перейдем в режим “VFO”. Нажимая “H” или “L” на один шаг увеличиваем или уменьшаем частоту на заданный шаг. Затем можно включить режим репитера, антирепитера, перейти в режим “MEMORY”, выбрать канал и нажав “F” два раза записать содержимое VFO в память.

Режим  “SCAN”.     Сканируются каналы памяти 53 – 63. При появлении несущей сканирование приостанавливается, при пропадании – через 3 секунды возобновляется. Для выхода из режима надо нажать любую клавишу или “PTT”.

Режим  “DUAL”.    Сканируются: канал памяти и “VFO”. При появлении несущей сканирование приостанавливается, а при пропадании – через 3 секунды возобновляется. Для выхода из режима надо нажать любую клавишу или “PTT”.

Режим  “LOCK”.     В  режиме  передачи,  нажимая  на “H” блокируем  клавиатуру.  Для разблокирования - нажимаем на “L” в режиме передачи.

Настройка.    После  проверки  правильности  установки  всех  деталей  подается  питание. Уровень срабатывания индикации пониженного напряжения – R5, на выводе 12 МС1 порог около 2,5 вольта.

Замена. МС1 AT90S2313-4PC, AT90S2313-4PI, AT90S2313-10PC, AT90S2313-10PI. Стоимость 2,25$ в питерской “ЭФО” и московской “Точка Опоры”. VD1 – любой светодиод, можно уменьшить R1 до 470 – 910 Ом и вывести светодиод на переднюю панель как индикатор питания. VD2, VD3 – любые диоды. Кварц в пределах 2000…6000 кГц, резисторы с допуском 20%.

“Модернизация” – для нежелающих иметь часы, можно исключить R11, VT1, S1, S2, “CLOCK”, а питание подать с делителя:  +5В на резистор 10k на резистор 3k3 на корпус, с точки соединения резисторов на VDD индикатора +1,5В.

Прошивка программы – обращайтесь к автору.

Перспектива.   Планируется замена индикатора на МЭЛТ МТ10Т7-7, что даст возможность поставить индикатор на переднюю панель, правда это повлечет изменения программы и подключения.

UA4NX    Эдуард  Дергаев      ua4nx@kesbyt.kirov.elektra.ru      Апрель 2001г.

# Text boxes

# F   145025

# 1P   145125

Вариант 2

## А1          А2

7

4

5

6

3

0

-

11

10

9

1

8

2

3

Вариант 1

8

9

10

11

3

2

1

0

А1

А2

7

6

5

-

-

-

-

4

4

Рис.1   Принципиальная схема управления синтезатором частот радиостанции “МАЯК”  на  AVR микроконтроллере фирмы ATMEL.

Синтезатор  частот “МАЯК”

Пульт  управления  “МАЯК”

резерв

резерв

резерв

резерв

0,025МГц

0,05  МГц

0,1    МГц

0,2    МГц

0,25 МГц

0,5 МГц

1    МГц

2    МГц

2,5 МГц

5    МГц

10  МГц

20  МГц

7

6

5

4

3

2

1

0

15

14

13

12

11

10

9

8

VD3  КД521

VD2  КД521

15

1

14

7

9

6

8

МС5  561ИР2

Q10

Q11

Q12

Q13

Q20

Q21

Q22

Q23

D1

C1

R1

D2

C2

R2

GND

13

12

11

2

5

4

3

10

15

1

14

7

9

6

8

МС4  561ИР2

Q10

Q11

Q12

Q13

Q20

Q21

Q22

Q23

D1

C1

R1

D2

C2

R2

GND

13

12

11

2

5

4

3

10

R3  100

VD1  АЛ307

R1  3k3

## МС3 HT 1611

Key

“Clock”

R11

100k

S1

S2

12/24

VSS

CLK

DI

H

S1

RST

S2

VDD

COM

#### 63P  145125

VT1  KT315Б

+

C4

47(F 16V

C3  68n

R10  3k3

R8  3k3

# МС1 AT90S2313 - 4PC

# МС2 78L05

R9  10k

R7  10k

R6* 100

R5* 12k

R4  3k3

R2  100

4MHz

C2

47

C1

47

+1,5V

OUT  IN

+13,8 V Key “H”

Key “L”

Key “V/M”

Key “S/D”

Key “F”

BUSY

RX/TX

Sound

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

VCC

PB7

PB6

PB5

PB4

PB3

PB2

PB1

PB0

PD6

RES

PD0

PD1

X out

X in

PD2

PD3

PD4

PD5

GND